CONTRE CHASSIS SCRIGNO POUR INTERIEUR

SCRIGNO GOLD ESSENTIAL POUR ENDUIT

Contre-châssis métallique en tôle aluzinc modèle SCRIGNO ESSENTIAL, ayant un vide interne de 69/89 mm pour cloison interne en briques avec une épaisseur globale finie de 105/125 mm, adapté à l’emplacement à l’intérieur d’une porte (modèle simple) ou de deux portes (modèle double) coulissante(s), escamotable(s). Equipé de profils spéciaux en aluminium vernissables, permettant d’éliminer les éléments visuels tel que le kit de finition.

De poids maximal unitaire de 120 kg,

Dimensions de passage : cm………..x cm………..

Le contre-châssis original est accompagné par une garantie a vie contre la corrosion pour l’Aluzinc et une garantie de 20 ans sur le composants du châssis et du chariot.

SCRIGNO GOLD ESSENTIAL POUR PLAQUES DE PLATRE

Contre-châssis métallique en tôle aluzinc modèle SCRIGNO ESSENTIAL, ayant un vide interne de 54/69 mm pour cloison interne en plaques de plâtre avec une épaisseur globale finie de 100/125 mm, adapté à l’emplacement à l’intérieur d’une porte (modèle simple) ou de deux portes (modèle double) coulissante(s), escamotable(s). Equipé de profils spéciaux en aluminium vernissables, permettant d’éliminer les éléments visuels tel que le kit de finition.

De poids maximal unitaire de 120 kg,

Dimensions de passage : cm………..x cm………..

Le contre-châssis original est accompagné par une garantie a vie contre la corrosion pour l’Aluzinc et une garantie de 20 ans sur le composants du châssis et du chariot.

≈≈≈

Scrigno S.p.A. a soumis certains de ses modèles de contre-châssis pour l’intérieur à une série d’essais volontaires, de la part de l’Institut Giordano, aptes à en certifier les performances. En particulier, des «tests mécaniques sur accessoires pour portes coulissantes» ont été effectués sur le système de coulissement de Scrigno Gold (guide et chariot) selon la norme UNI EN 1527:2000.

Pour plus informations, le «Rapport d’essai» de l’Institut Giordano du 08/09/2006 est disponible pour toute consultation.