CONTRE CHASSIS SCRIGNO POUR INTERIEUR

SCRIGNO GOLD APPLAUSO POUR ENDUIT

Contre-châssis métallique en tôle aluzinc modèle SCRIGNO APPLAUSO, ayant un vide interne de 134 mm pour cloison interne en briques creuses avec une épaisseur globale finie de 170 mm, prévu pour une porte composée de deux panneaux se repliant sur eux-mêmes, le tout escamotable. Disponible en version double.

De poids maximal unitaire de 120 kg.

Dimensions de passage : cm………..x cm…………..

Le contre-châssis original est accompagné par une garantie a vie contre la corrosion pour l’Aluzinc et une garantie de 20 ans sur le composants du châssis et du chariot.

≈≈≈

Scrigno S.p.A. a soumis certains de ses modèles de contre-châssis pour l’intérieur à une série d’essais volontaires, de la part de l’Institut Giordano, aptes à en certifier les performances. En particulier, des «tests mécaniques sur accessoires pour portes coulissantes» ont été effectués sur le système de coulissement de Scrigno Gold (guide et chariot) selon la norme UNI EN 1527:2000.

Pour plus informations, le «Rapport d’essai» de l’Institut Giordano du 08/09/2006 est disponible pour toute consultation.