ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREMARCOS

SCRIGNO PARA INTERIOR

SCRIGNO GOLD GRANLUCE PARA ENLUCIDO

Premarco metálico de chapa de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD GRANLUCE", con un hueco interior de 134 mm para pared interior divisoria formada de ladrillos con un grosor total acabado de 170 mm, idóneo para alojar en su interior dos puertas de arrastre (modelo simple) o cuatro puertas de arrastre (modelo doble), correderas, rígidas, empotradas, con un peso máximo por unidad de 120 kg.

Medidas de las luces de paso: ............... cm x ............... cm.

El premarco original Scrigno siempre se suministra acompañado de un certificado de Autenticidad y  una Garantía de por vida sobre los componentes del armazón para interior fabricados con chapa de Aluzinc.

Scrigno S.p.A. ha sometido algunos modelos de premarcos para interior a una serie de pruebas voluntarias, efectuadas por el Istituto Giordano, con el fin de certificar sus prestaciones. Concretamente sobre el sistema de deslizamiento de Scrigno Gold (guía y carro) se han realizado “Tests mecánicos sobre accesorios para puertas correderas” de acuerdo con la norma UNI EN 1527:2000. Para más información puede consultarse el informe “Relazione Test” del Istituto Giordano de 8/9/2006.