ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREMARCOS

SCRIGNO PARA INTERIOR

SCRIGNO GOLD VARIO PARA ENLUCIDO

Premarco metálico de chapa de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD VARIO", con un hueco interior de 54-69-89 mm para pared interior divisoria formada de ladrillos huecos de 6-8-10-12 cm con un grosor total acabado de 90-105-125-145 mm, idóneo para alojar en su interior un panel (modelo de una hoja) o dos paneles (modelo de dos hojas) corredero/s, rígido/s, empotrado/s, con un peso máximo por unidad de 120 kg.

Medidas de las luces de paso: ............... cm x ............... cm.

El premarco original Scrigno siempre se suministra acompañado de un certificado de Autenticidad y  una Garantía de por vida sobre los componentes del armazón para interior fabricados con chapa de Aluzinc.

SCRIGNO GOLD VARIO PARA CARTÓN-YESO

Premarco metálico de chapa de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD VARIO", con un hueco interior de 54-69 mm para pared interior divisoria de cartón-yeso formada de perfiles de 75-100 mm con un grosor total acabado de 100-125 mm, idóneo para alojar en su interior un panel (modelo de una hoja) o dos paneles (modelo de dos hojas) corredero/s, rígido/s, empotrado/s, con un peso máximo por unidad de 120 kg.

Medidas de las luces de paso: ............... cm x ............... cm.

El premarco original Scrigno siempre se suministra acompañado de un certificado de Autenticidad y  una Garantía de por vida sobre los componentes del armazón para interior fabricados con chapa de Aluzinc.

Scrigno S.p.A. ha sometido algunos modelos de premarcos para interior a una serie de pruebas voluntarias, efectuadas por el Istituto Giordano, con el fin de certificar sus prestaciones. Concretamente sobre el sistema de deslizamiento de Scrigno Gold (guía y carro) se han realizado “Tests mecánicos sobre accesorios para puertas correderas” de acuerdo con la norma UNI EN 1527:2000. Para más información puede consultarse el informe “Relazione Test” del Istituto Giordano de 8/9/2006.